## Slide 1
1. CoT 각 단계별 문장에 대해 참/거짓 여부를 판단할 수 있는 기준
1. 일반적으로 로봇암 적정 운영 조건은 온도 0°C ~ 45°C, 습도 20%~80% 수준임
두산로보틱스, 적정온도 0~45 적정습도 표기없음
유니버설로봇, 적정온도 0~50 적정습도 ~90
레인보우로보틱스, 적정온도 0~50 적정습도 20~80
2. “꽃의 크기가 상대적으로 더 작으면” 양분 경쟁에서 뒤쳐졌음을 의미함. CoT를 위한 해석의 의미이지 정의가 아님
꽃의 크기가 더 작다 > 제거해야 한다. (x)
꽃의 크기가 더 작다 > 양분경쟁에서 뒤쳐져 있고 가만히 두면 중심화로 갈 양분을 차지한다 > 제거해야 한다 (o)
3. 안전한 상태: 객체와 글러브가 떨어져 있어 충돌 위험이나 방해가 없는 상태

## Slide 2
여기서,
실제 너비: 우리가 알고 싶은 객체(BBOX)의 실제 직경 (mm)
픽셀 너비: Bbox의 길이로 X_max – X_min 혹은 Y_max – Y_min (pixel 단위)
거 리: 뎁스 카메라로 측정한 객체까지의 거리 (mm)
초점 거리: 카메라 렌즈의 고유값 (Oak-D의 경우 Stereo pair: 2.35mm)
=
뎁스 데이터를 활용한 거리 측정 방법: 히스토그램 분석
Bbox 안의 픽셀들을 한 번 쭉 훑어서 깊이 값의 빈도를 계산함
전체 분포를 보고 ‘가장 높은 봉우리(Peak)’를 찾음
위 방식에 의해 카메라로부터 bbox 객체까지의 거리를 확인할 수 있음
히스토그램은 Single-pass 방식으로 연산량이 적어 실시간 영상처리에 적합함
2. CoT 데이터 내 수치값이 들어갈 때, 수치값에 대해 참/거짓 여부를 판단할 수 있는 기준